## Slide 1: 嵌入式影像處理 光源偵測影像辨識
電子四甲C110112123陳彥傑
電子四甲C110112167陳彥群

## Slide 2: 規格
(1)功能:USE cases 顯示目前擷取畫面中的光源 同時顯示亮度
(2)效能:FPS30hz
功率消耗：<0.5W
CPU i5-10500 @3.10GHz
nvidia geforce RTX2060
(3)介面:外部介面:python視窗顯示及時掃描結果圖
傳輸協定:USB2.0
軟體Vscode 1.95
圖像抓取(640*480)
每秒抓取10張
結果顯示(640*480)
(4)限制:夜間使用、避免偵測過高燭光(cd)光源、反射光不可

## Slide 3: 攝影機
影像感應器：200萬畫素CMOS sensor 影像解析度：320×240,352×288,640×480,800×600,1024×768,1280×720,1920×1080 幀率：Max. 30fps 輸出格式：MJPG/YUY2 可視廣角鏡頭：D:72° 對焦範圍：定焦,60cm~無限遠 麥克風：雙數位麥克風 LED指示燈：紅色,綠色 相容系統：Windows 10 或以上,MAC OSX10.6 或以上 介面：USB 2.0 靜止影像(照片)格式：JPG 操作溫度：0~400℃ 功率消耗：<0.5W 尺寸：90x30x27mm

## Slide 4: breakdowm
光源辨識
參數設計
Search
mark
LBP紋路分類
前處理
lbp_code
histogram
N
Sobel kernal
gray_image
讀取攝影機
capture
濾波
gausssianblur
提取流程
形態學
thresh
邊緣檢測
二值化
sobel
binary_image

## Slide 5: 流程架構圖
input
capture
gray_image
output
sobel
gausssianblur
lbp_code
histogram
thresh
mark
binary_image

## Slide 6: API
Function | capture()
Input | Cap (攝影機讀取)
Output | Capture.jpg(攝影機影像)
Parameters | Src(攝影機影像)
Method | 讀取攝影機
Function | gray_image()
Input | Capture.jpg(原始彩色影像)(640*480)
Output | image(灰階影像)(640*480)
Parameters | Src(原始彩色影像)
Method | 使用opencv進行影像顏色轉換

## Slide 7: API
Function | gausssianblur()
Input | image(灰階影像)(640*480)
Output | gaussima(高斯模糊圖像)
Parameters | Ksize sigmaX -X方向上的高斯核標準差 sigmaY -Y方向上的高斯核標準差
Method | 高斯模糊
Function | lbp_code()
Input | gaussima(高斯模糊圖像)
Output | lbp (編碼圖像)
Parameters | P:LBP 操作中圓周的採樣點數 R:圓的半徑，用於確定採樣點的位置
Method | LBP特徵提取生成圖像

## Slide 8: API
Function | histogram()
Input | lbp (編碼圖像)
Output | hist(直方圖)
Parameters | histSize:直方圖的 bin 個數。 Ranges:直方圖的取值範圍。
Method | 用numpy計算數值的直方圖
Function | sobel ()
Input | gaussima(高斯模糊圖像)
Output | sobel_combined(邊緣檢測後之圖像)
Parameters | src(灰階影像) Ksize=3(影像卷積核大小)
Method | Sobel 算法計算影像梯度

## Slide 9: API
Function | binary ()
Input | gaussima(高斯模糊圖像)
Output | binary_image(二值化圖像)
Parameters | Src(輸入圖像)
Method | 用得到的門檻值進行二值化
Function | thresh()
Input | binary_image(二值化圖像)
Output | Frontmark(形態學處理完之圖像)
Parameters | src(二值化圖像)
Method | 對圖像進行膨脹及腐蝕處理

## Slide 10: API
Function | mark()
Input | Frontmark(形態學處理完之圖像)
Output | Lightmark_result(標記後之結果圖)
Parameters | src(形態學處理完之圖像)
Method | 判斷圖像是亮度高於閥值，如是就將其圈選標記